WIFI RGBW 灯泡及控制器

更新日期：2020-12-12

上面是WiFi灯泡和WiFi控制器，下面统称WiFi设备。它们配套的APP一样，功能一样，都是驱动RGBW四路LED灯。WiFi灯泡自带光源，输入电压为交流100-240V，WiFi控制器输入电压为直流12-24V。

# 一、产品介绍

1、手机WIFI直接接入到WiFi设备（直连模式），对单个WiFi设备进行调光控制。

2、手机和WiFi设备都接入到同一无线网络（路由器模式），手机可对多个WiFi设备同时进行调光控制。

3、刷新频率为1666Hz，13000级灰度。

4、支持多个手机同时控制。

5、有18种内置模式，多个WiFi设备可出流水等动态效果。

6、可使用HTML5进行控制。

# 二、HTML5网页控制

从V115版本起，AP模式和Station模式都支持HTML5网页控制功能，只显示英文界面。不管什么操作系统，只要安装了浏览器就可以使用此功能。在浏览器的地址栏输入设备IP地址后按回车，AP模式时IP为1.1.1.1

Station模式时自动获取，只有从路由器里才能看到IP地址，不方便。可以设置固定的IP地址，例如固定IP地址为192.168.1.8则在浏览器地址栏输入

调光界面如下，可以设置RGB颜色，不同浏览器显示的调色板不一样，不支持HTML5的浏览器没有调色板，W是设置白色通道值，Bright是设置总亮度。

还可以选择动态效果，单击“AP Config>>”进入AP配置界面。

在AP配置界面，选择路由器后，输入路由器的密码，IP的最后一字节为0或255时，表示从路由器自动获取，1-254可固定IP，前三字节与在同一网络的手机、电脑一样，单击“OK”连接所选路由器，若连接成功进入Station模式。

单击“Dimmer>>”进入调光界面;

单击“Upgrade firmware”进行固件升级，需要正确选择路由器和输入密码。

连续上电四次（通电时间不超过6秒，断电时间不限）进入AP，大部分手机连接此设备的热点时，会自动弹出AP配置界面。若没有配置网络，再次上电还是AP模式，但不会弹出此网页，需要在浏览器输入IP。

# 三、手机APP使用说明

1．打开手机WIFI。

2．开启灯，第一次启动软件，进入引导页，如图所示，点击灯泡按钮，软件进入自动扫描可用设备状态，检测到之后就会自动将手机wifi连接到WiFi设备，然后自动进入主界面，此时处于直连模式，如右图所示，即可进行调光之旅了。如果没有开启设备进入软件，按软件提示操作或开启灯重启软件。

3．主界面介绍

图一                          图二

图一标题栏下左上角显示从调色盘获取的当前色，色环下为DIY颜色按钮，长按DIY按钮取当前色到此按钮上，点击DIY按钮则显示此按钮颜色，显示W表示是白光。DIY按钮有12个，向左滑动显示其他DIY。

DIY按钮下为白色色值、亮度值、场景选择。

图二标题栏下为红、绿、蓝色值设置，控制模式、跑动效果时差、速度等数值设置。

4．WiFi设备，点击菜单选项 弹出设置菜单

点击“灯光设置”进入WiFi设备设置界面，如上图。

点击要设置的WiFi设备进入指定设置界面。

此界面可以为WiFi设备设置路由器，登陆密码，灯光名称，灯光密码。

A. 在第一次为灯光设置路由器之前需要直连WiFi设备，可通过WLAN设置去连接WiFi设备。直连成功后按以下操作设置路由：

1）在路由器下拉列表选择要连接的路由器

2）在密码部分输入对应密码

3）选择设置路由器选项

4）点击确定按钮

若灯具的灯光变成红色，则表示已经收到设置的数据，灯具会自动去连接设置的wifi，过程大约60s，如果连接成功则灯具恢复原来的颜色，如果连接不成功，灯光会闪烁三次，此时请重启灯具。

B. 为WiFi设备升级固件

此操作需要WiFi设备连接路由器，点击标题栏菜单按钮，点击升级固件按钮。

灯具呈现绿光表示收到数据开始升级，升级过程请不要断电，升级成功则灯恢复到原来灯色，若闪烁三次则表示升级失败，请检查网络是否异常。

5．场景设置：点击进入场景设置界面，截图如下：

添加场景：点击添加场景，在对话框添加自定义的场景，点击确定，即可将自定义场景添加到场景列表中，然后点击保存设置。

删除场景：在场景列表中选择想删除的场景，然后点击删除场景，点击保存设置。

6．Light直连：切换网络wifi连接，手机直连wifi设备，实现一对一控制。

7．LED灯随音乐律动变色功能：

打开软件 ，进入主界面， LED随音乐跳动操作如下：

方式一：点击“Led同步Music” 按钮  手机开始录音功能，在手机与WIFI设备已经通讯的模式下  LED则随外部音调的变化而变色。比如 你用其他手机放歌曲  或者 拍手   点击后 按钮随之变化为  停止键  点击则led停止变化 。

方式二：Home或者退出软件 手机开启音乐（酷狗或者其他播放器音乐），然后打开c_light软件进入主界面  点击“Led同步Music”按钮 led随手机音乐跳动变色。

注意： APP运行时 按home键  数据停止传送 ，回到软件，通讯开始，手动退出停止app  音乐模式停止。

8．定时功能

界面功能  设定灯泡定时亮度  设定灯泡定时时间

起始亮度设置  （start Brightness）

结束亮度设置

起始时间设置
结束时间设置

设置完成  点击确定  退回这界面  提示用户设置是否成功

# 四、灯泡规格参数

| 输入电压 | AC100-240V |
| --- | --- |
| 功率 | <9W |
| 寿命 | 50000h |
| PF | 0.65 cosΦ |
| 灯头 | E27 |

# 五、WIFI控制器规格参数

| 输入电压 | DC12-24V |
| --- | --- |
| 功耗 | 0.6W |
| 重量 | 40g |
| 工作温度 | -20C°--75C° |
| 外形尺寸 | 85mm X 45mm X 23mm |

# 六、手机软件下载二维码

苹果手机软件					             安卓手机软件