H802NA说明书

更新日期：2015-5-25

## 一、简介

H802NA是带RF遥控器的简易LED控制器，内置27种花样节目，可控制多种LED驱动芯片。

## 二、使用说明

1、上电后RF指示灯亮，控制器按以前的设置输出控制数据，这时若LED灯具不受控，请参考第2—6条进行设置；否则请直接跳到第7条。

2、连续按DCDCDCDC八次按键，进入命令模式，CMD指示灯亮，连续是指这八次按键之间不能按其它键，前后两次按键不得超过3秒。

3、在命令模式时，按A键更换芯片类型。现在可控的芯片类型及顺序为TM1812、APA102、LPD6803、SM16716、DMX512_TTL(没有差分输出) 、 TM1914、TM1926。TM1812同时序芯片有WS2811、WS2812、APA104、TM1809、TM1804、UCS1903、UCS1909、UCS1912、INK1003,LX1003；LPD6803同时序芯片有UCS6909、UCS6912；TM1926同时序芯片有TM1913。

4、在命令模式时，按B键设置灰度。可设灰度包括32级、64级、128级和256级，默认128级。灰度只对有渐变效果的花样节目起作用。

5、在命令模式时，按C键恢复出厂设置。控制TM1812、APA104、WS2811及同时序芯片，播放全部花样节目，每个节目播放500帧，速度为30帧每秒。注意30帧并不是跑30下。

6、在命令模式时，按D键退出命令模式。

7、按A键(program)更换花样节目，目前共27种花样节目，按DAD进入全播模式。

8、按B键(speed up)播放速度上升，每按一次加5，最大播放速度为60帧每秒，注意跑马花样有重复帧。

9、按C键(speed down)播放速度下降，每按一次减5，最小播放速度为1帧每秒。

10、按D键(on/off) 开启或关闭控制器输出。

## 三、接口定义

VCC、GND、CLK、DAT

## 四、规格参数

| 输入电压 | DC5V或DC12-24V(机型不同，请看标签标注) |
| --- | --- |
| 功耗 | 0.2W |
| 带载点数 | 512点 |
| 重量 | 80g |
| 工作温度 | -20C°--85C° |
| 外形尺寸 | L83 x W46 x H22(包括接插头) |
| 遥控器尺寸 | L92 x W37 x H18 |
| 遥控距离 | 40米 |